| Химическая стойкость полиэтиленовых труб Обозначения: С - стойкий О - относительно стойкий Н - не стойкий — - нет данных |
| --- |
| Xимическое вещество или продукт | Концентрация | Темп-ра, °C | ПНД | PE-RT |
| Адипиновая кислота | насыщенный раствор | 20 | — | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Азотная кислота | 25% | 20 | С | C |
|  |  | 40 | С | С |
|  |  | 60 | С | C |
|  | 50% | 20 | С | О |
|  |  | 40 | — | Н |
|  |  | 60 | С | Н |
|  | 75% | 20 | С | Н |
|  |  | 40 | С | Н |
|  |  | 60 | С | Н |
|  | 98% | 20 | С | Н |
|  |  | 40 | С | Н |
|  |  | 60 | С | Н |
| Аммиак | 10% водный раствор | 20 | — | С |
|  |  | 40 | С | С |
|  |  | 60 | С | С |
|  | 100% жидкость | 20 | — | С |
|  |  | 30 | — | С |
|  |  | 60 | — | — |
|  | 100% сухой газ | 20 | С | С |
|  |  | 40 | С | С |
|  |  | 60 | С | С |
| Аммония карбонат | 50% | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Аммония нитрат | водный раствор | 40 | С | — |
|  | насыщенный раствор | 60 | О | — |
| Аммония сульфат | насыщенный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Аммония сульфид | насыщенный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Аммония фосфат | водный раствор | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Аммония хлорид | насыщенный раствор | 40 | С | — |
|  | водный раствор | 60 | С | — |
| Анилин | 100% | 20 | Н | — |
|  |  | 60 | Н | — |
| Анилин | насыщенный раствор | 20 | — | — |
|  |  | 60 | — | — |
| Ацетальдегид | 100%технический раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | О | — |
| Ацетон | 100% | 20 | С | О |
|  |  | 60 | С | О |
| Бария соли | водный раствор | 60 | С | — |
| Бензин (алифатические углеводороды) | 80-20% | 20 | С | Н |
|  |  | 60 | С | О |
| Бензол | 100% | 20 | — | О |
|  |  | 60 | — | Н |
| Бензойная кислота | насыщенный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Бром | водный раствор100% | 20 | Н | — |
|  |  | 60 | Н | — |
| Бромисто-водородная кислота | 10% | 20 | С | С |
|  |  | 40 | С | С |
|  |  | 60 | С | С |
| Бутан | 100% газ | 20 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Бутадиен | 100%газ | 20 | С | — |
|  |  | 60 | — | — |
| Бутилацетат | 100% | 20 | С | — |
|  |  | 60 | О | — |
| Винилацетат | 100% | 20 | C | — |
|  |  | 60 | — | — |
| Винная кислота | до 10% | 20 | C | — |
|  |  | 40 | C | — |
|  |  | 60 | C | — |
| Вино любое | торговой концентрации | 20 | C | — |
|  |  | 40 | C | — |
|  |  | 60 | C | — |
| Вискозно-прядильный раствор |  | 20 | C | — |
|  |  | 40 | C | — |
|  |  | 60 | C | — |
| Вода морская |  | 60 | С | — |
| Водород | 100% | 20 | C | С |
|  |  | 40 | C | С |
|  |  | 60 | C | С |
| Воздух сжатый, содержащий масло | 100% | 20 | C | — |
|  |  | 40 | C | — |
| Гексан | 100%технический раствор | 20 | C | — |
|  |  | 40 | — | — |
|  |  | 60 | О | — |
| Гептан | 100% | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | Н |
| Гидроксид калия | 10% | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | О |
| Гидроксид калия | > 10% | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Гидроксид кальция |  | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Гликолевая кислота | 100% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Глицерин | 100% | 20 | — | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Глюкоза | водный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Декалин | насыщенный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 60 | О | — |
| Дибутилфталат | насыщенный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | О | — |
|  |  | 60 | О | — |
| Дигликолевая кислота | насыщенный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Диметил-формамид | насыщенный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | О | — |
| Диэтиловый спирт | насыщенный раствор | 20 | О | — |
| Диметиламин | 19% | 20 | С | — |
| Диметилформамид | 19% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | О | — |
| Диоксан | 19% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Дихлорэтан | 100% | 20 | Н | — |
| Дихромат калия | 40% | 20 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Дубильная кислота | 10% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Желатин | водный раствор | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Изопрапанол | 100% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Изопропиловый эфир | 100% | 20 | О | — |
|  |  | 60 | Н | — |
| Йод | 6,50% | 20 | С |  |
|  |  | 20 | — | — |
| Калия алюмосульфат | 50%водный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Калия бихромат | насыщенный раствор | 20 | С | — |
|  | водный раствор | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Калия йодид | насыщенный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Калия карбонат | насыщенный раствор | 40 | С | — |
|  | водный раствор | 60 | С | — |
| Калия нитрат | 50%водный раствор | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Калия перманганат | насыщенный раствор | 20 | С | — |
|  | водный раствор | 40 | С | — |
|  |  | 60 | О | — |
| Калия перхлорат | насыщенный раствор | 20 | С | — |
|  | водный раствор | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Калия персульфат | водный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Калия сульфат | водный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Калия цианид | насыщенный раствор | 40 | С | — |
|  |  | 60 | — | — |
| Калия гипохлорид | насыщенный раствор | 20 | С | — |
|  | водный раствор | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Кальция карбонат |  | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Камфора | водный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 60 | О | — |
| Каустическая сода | > 10 | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Кислород | водный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | О | — |
| Кремневая кислота | водный раствор | 60 | С | — |
| Кремнефтористоводородная кислота | 32% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Лимонная кислота | насыщенный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Магния соли | водный раствор | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Мазут | водный раствор | 20 | О | — |
|  |  | 40 | Н | — |
| Малеиновая кислота | насыщенный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Масла и жиры | насыщенный раствор | 20 | С | С |
|  |  | 60 | О | О |
| Ментол | насыщенный раствор | 20 | С | С |
|  |  | 60 | О | С |
| Метан | технический раствор | 20 | С | — |
|  |  | 60 | О | — |
| Молоко | 100% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Молочная кислота | 10-90% водный раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Морская вода | насыщенный раствор | 20 | — | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Мочевина | водный раствор30% | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Муравьиная кислота | водный раствор 50% | 20 | С | С |
|  |  | 40 | С | С |
|  |  | 60 | С | С |
| Мыло | до 10% | 20 | С | — |
|  |  | 60 | — | — |
| Мышьяковая кислота | до 10% | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С |  |
| Нитрат кальция | 50% | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Нитрат натрия |  | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Нитрит натрия |  | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Озон | 100% | 20 | О | — |
|  |  | 60 | Н | — |
| Олеиновая кислота | 100% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | О | — |
| Одноокись углерода | 100% | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Ортофосфат натрия |  | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Ортофосфорная кислота | 50% | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Ортофосфорная кислота | 95 | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | О |
| Перманганат калия | 20% | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Пикриновая кислота |  | 20 | С | — |
|  |  | 60 | О | — |
| Пропан | технический газ | 20 | С | — |
|  |  | 60 | — | — |
| Серная кислота | до 10% | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Серная кислота | 50% | 20 | С | С |
|  |  | 40 | С | С |
|  |  | 60 | С | С |
| Серная кислота | 96% | 20 | Н | С |
|  |  | 60 | О | Н |
| Сероводород | 100% газ | 20 | С | С |
|  |  | 40 | С | С |
|  |  | 60 | О | С |
| Сероуглерод | 100% | 20 | О | — |
|  |  | 60 | — | — |
| Серы двуокись | 100% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Синильная кислота | технический раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Соляная кислота | 10% | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Соляная кислота | больше 30% | 20 | С | С |
|  |  | 40 | С | С |
|  |  | 60 | С | С |
| Сульфат аммония | насыщенный раствор | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Сульфат бария |  | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Сульфат железа |  | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Сульфат кальция |  | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Сульфат натрия | Na2SO3 | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Сульфат натрия | Na2SO4 | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Сульфид аммония | >10 | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Сурьмы хлорид | водный раствор90% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Тетрахлорид углерода | 100 | 20 | — | О |
|  |  | 60 | — | Н |
| Тетрахлорметан | 100% | 20 | О | — |
|  |  | 60 | — | — |
| Толуол | 100% | 20 | О | — |
|  |  | 60 | Н | — |
| Триэтаноламин | >10% | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | О |
| Трихлорэтилен | 100% | 20 | С | — |
|  |  | 60 | — | — |
| Уксусная кислота | 10 | 20 | С | С |
|  |  | 60 | С | С |
| Уксусная кислота | 25% | 20 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Уксусная кислота | 60% | 20 | С | — |
|  |  | 60 | — | — |
| Уксусный ангидрид | 100% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | О | — |
| Фенол | 90% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | О | - |
| Формальдегид | водный раствор 40% | 20 | — | С |
|  |  | 40 | — | С |
| Фосфорная кислота | водный раствор30% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Фтористо-водородная кислота | 4% | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Фтористо-водородная кислота | 40% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | О | — |
| Фтористо-водородная кислота | 60% | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | О |
| Фруктовые соки | 100% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Хлор | водный раствор | 20 | Н | О |
|  |  | 60 | Н | Н |
| Хлор | 100%газ | 20 | Н | — |
|  |  | 60 | Н | — |
| Хлорат кальция |  | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Хлороформ | технический раствор | 20 | Н | — |
|  |  | 60 | Н | - |
| Хлорид бария |  | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Хлорид железа |  | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Хлорид магния |  | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Хлорид калия |  | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Хлорид кальция |  | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Хлорид натрия |  | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Хлорид цинка | насыщенный раствор | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Хлорсульфоновая кислота | 100% | 20 | Н | — |
|  |  | 60 | Н | — |
| Хромовая кислота | 1-50% | 20 | О | — |
|  |  | 40 | Н | — |
| Царская водка |  | 20 | Н | — |
|  |  | 40 | — | — |
| Циклогексанол | 100% | 20 | С | С |
|  |  | 40 | О | О |
|  |  | 60 | О | О |
| Щавелевая кислота | 100% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Этилацетат | 100% | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | О | — |
| Этиленгликоль | технический раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Этиленгликоль | 100 | 20 | — | С |
|  |  | 60 | — | С |
| Этилендиамин | технический раствор | 20 | С | — |
|  |  | 40 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Этиловый спирт | 96% | 20 | С | — |
|  |  | 60 | С | — |
| Этиловый эфир | 100% | 20 | С | — |